附件 1

安徽省水库、水闸、堤防工程 标准化管理评价办法

第一条 为加强水利工程标准化管理，科学评价水利工程运 行管理水平，保障工程运行安全和效益充分发挥，根据水利部《水 利工程标准化管理评价办法》等有关法律法规、技术标准和文件 要求，结合我省实际，制定本办法。

第二条 水利工程标准化管理评价(以下简称标准化评价) 是按照评价标准对工程标准化管理建设成效的全面评价。主要内 容包括工程状况、安全管理、运行管护、管理保障和信息化建设 等方面。

第三条 本办法适用于已建成运行的大中型水库、水闸及3 级以上堤防工程的标准化管理评价工作，其他水库、水闸、堤防 等工程可参照执行。

第四条 省水利厅负责指导全省水库、水闸、堤防工程标准 化管理和评价，组织开展省级标准化评价工作。省机电排灌总站 受省水利厅委托，承担省级标准化管理和评价技术支撑工作。

市水行政主管部门负责本行政区域内所管辖水利工程标准 化管理和评价工作。

厅直水管单位负责所属水利工程标准化管理和评价工作。

第五条 标准化评价按水库、水闸、堤防等工程类别，分别

执行相应的评价标准。

第六条 市水行政主管部门应按照省级标准和标准化基本要 求，结合实际，制定本地区水利工程标准化管理评价细则。

第七条 省级评价按照省级评价标准执行，申报省级评价的 工程，需具备以下条件：

(一)工程(包括新建、除险加固、更新改造等)通过竣工 验收或完工验收投入运行，工程运行正常;

(二)水库、水闸工程按照《水库大坝注册登记办法》《水 闸注册登记管理办法》的要求进行注册登记;

(三)水库、水闸工程按照《水库大坝安全鉴定办法》《水 闸安全鉴定管理办法》的要求进行安全鉴定，鉴定结果达到二类 标准及以上或完成除险加固，且满足安全运行要求，堤防工程达 到设计标准;

(四)水库工程的调度规程和大坝安全管理应急预案报上级 主管部门批准或备案;

(五)工程管理与保护范围已划定，近3年内水利工程管理 范围内无新增违章建筑。

第八条 省级评价实行千分制评分。通过省级评价的工程， 评价结果总分应达到 850 分(含)以上，且主要类别评价得分不

低于该类别总分的80%。

第九条 按照水利部标准自评结果总分达到920 分(含)以 上，且主要类别评价得分不低于该类别总分的85%的，可申报水

利部评价，省水利厅负责全省水利工程申报水利部评价的申报工 作。

市水行政主管部门负责本行政区域内所管辖水利工程申报 省级标准化评价的申报工作。

厅直水管单位负责所属工程申报省级标准化评价的申报工 作。

第十条 省水利厅建立标准化评价专家库，评价专家组从专 家库抽取评价专家的人数不得少于评价专家组成员的三分之二; 被评价工程所在市或所属厅直有关单位的评价专家不得担任评 价专家组成员。

第十一条 通过省水利厅评价的工程，认定为省级标准化管 理工程，进行通报，颁发标牌和证书。标准化管理工作成果纳入 各级水行政主管部门、厅直有关单位河湖长制考核范围，作为单 位及个人的业绩考核、职称评定等重要依据。

第十二条 通过省水利厅评价的工程，由省水利厅每五年组 织一次复评，省水利厅进行不定期抽查。复评或抽查结果，省水 利厅予以通报。

市水行政主管部门和厅直有关单位应在工程复评上一年度

向省水利厅提交复评申请。

第十三条 通过省级标准化评价的工程，凡出现以下情况之 一的，予以取消。

(一)未按期开展复评;

(二)未通过复评或抽查;

(三)工程安全鉴定为三类及以下(不可抗力造成的险情除 外),且未完成除险加固;

(四)发生较大及以上生产安全事故;

(五)监督检查发现存在严重运行管理问题;

(六)发生其他造成社会不良影响的重大事件。 第十四条本办法由省水利厅负责解释。

第十五条本办法自发布之日起施行。《关于修订印发安徽省 水利工程管理考核办法及其考核标准的通知》(皖水运管〔2020) 106 号)《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通 知》(皖水运管〔2020〕100号)同时废止。省级水管单位管理 的工程和2021年通过省级标准化评价的工程，在达到复评年限 前依然有效，达到年限后，按照本办法组织复评。

附件2

大中型水库工程标准化管理评价标准

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(230分) | 1.工程面貌与 环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保持 良 好 。 | 工程整体完好，工程管理范围整 洁有序，无垃圾堆放现象;工程 管理范围绿化程度较高，水土保 持良好，水生态环境良好。 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放等问题，扣 5 分 。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%~80%扣2分， 低于60%扣5分。 ④管理范围存在中度及以上水土流失现象，水生态环 境差，扣5分。 |
|  | 2.挡水建筑物 | ①主坝和副坝完好。 ②防浪墙、反滤体完好。 ③与两岸及其他建筑物结合部位 情况正常。 | 土石坝适用： 主坝和副坝完好，无影响工程安 全运行的重大隐患，坝面和护坡 平整，坝体变形、渗流正常;防 浪墙、反滤体、导渗排水沟完好; 与两岸及其他建筑物结合部位变 形、渗流情况正常;无高杆杂草、 树木、洞穴蚁害。 混凝土坝用： 坝体完好，无影响工程安全运行 的重大隐患，坝面混凝土和基岩 完整，坝体变形、剥蚀、伸缩缝 正常;防浪墙、廊道、排水系统 完好;与两岸及其他建筑物结合 部位变形、渗水情况正常;无错 动、冲刷、异常裂缝及其他损坏。 | 40 | 土石坝适用： ①坝顶、坝坡或面板存在坑洞、塌陷、裂缝、渗漏、 等问题，扣15分。 ②防浪墙、反滤体、导渗排水沟存在开裂、破损、堵 塞现象，扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏 问题，扣10分。 ④存在高杆杂草、树木、洞穴蚁害等危害工程问题， 扣5分。 混凝土坝适用： ①坝顶、上下游坝面等部位混凝土存在异常裂缝、变 形、破损、碳化等较严重问题，扣15分。 ②防浪墙、廊道、排水系统存在开裂、破损、堵塞现 象，扣10分。 ③与两岸及其他建筑物结合部位存在异常变形、渗漏 问题，扣10分。 ④存在基岩错动、冲刷、异常裂缝及其他危害工程的 问题，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(230分) | 3.泄水建筑物 | ①溢洪道、泄洪洞完好。 ②闸室、底板、消能工完好。 ③与坝体、边坡结合部位情况正 常 。 | 溢洪道、泄洪洞完好，进出口通 畅，闸室、底板、边墙、消能工 结构完好、运行正常，与坝体、 边坡结合部位变形、渗流情况正 常 。 | 40 | ①泄水建筑物存在拦鱼网、堵口抬高蓄水位、倾倒垃 圾等行为，下游泄槽段存在阻碍行洪、出口不畅、冲 刷坝脚等，不得分。 ②结构存在开裂、剥蚀冲刷、水毁破损等现象，扣 1 0 分 。 ③进出口存在阻水、淤塞、不畅问题，扣10分。 ④与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题， 扣10分。 ⑤边坡存在落石、不稳定问题，或存在冲刷严重及其 他影响工程安全运行的重大隐患，扣10分。 |
|  | 4.输(引)水建 筑物 | ①进水塔、输水洞(涵)、进出水 口 完 好 。 ②与坝体、边坡结合部位情况正 常 。 ③坝下埋涵无明显安全隐患。 | 进水塔、输水洞(涵)完好，进 出水口结构正常，与坝体、边坡 结合部位变形、渗流情况正常， 坝下埋涵无明显隐患。 | 40 | ①进水塔存在变形开裂、剥蚀破损现象，扣10分。 ②输水洞(涵)及进出水口存在异常变形、渗漏问题， 扣10分。 ③与坝体、边坡结合部位存在异常变形、渗漏问题， 扣10分。 ④坝下埋涵存在安全隐患问题，扣10分。 |
|  | 5.金属结构与 机电设备 | ①闸门及启闭设施完好，运行正 常 。 ②机电设备和电源保障正常。 | 闸门及启闭机设施完好，运行正 常;门槽、钢丝绳、螺杆、液压 部件、支座、止水正常，电气设 备、供电电源正常，备用电源保 障条件良好;启闭机房满足运行 要求，定期开展闸门、启闭机安 全检测与设备等级评定。 | 40 | ①闸门及启闭设施存在变形、锈蚀问题，门槽结构、 钢丝绳、螺杆、液压部件、行走支承、止水封条、限 位装置存在缺陷，扣15分。 ②启闭机、电器设备、供电和备用电源存在老化、漏 电、漏油、不稳定问题，扣15分。 ③启闭机房不完整、启闭设备未得到有效保护，或启 闭机房破损，扣5分。 ④未定期开展闸门、启闭机安全检测及设备等级评 定，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(230分) | 6.管理设施 | ①水库雨水情测报、安全监测设 施满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力供 应满足防汛抢险要求。 | 水库雨水情测报、安全监测、视 频监视、警报设施，防汛道路、 通信条件、电力供应、管理用房 满足运行管理和防汛抢险要求。 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存 在缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳 定，扣10分。 ④管理用房不能满足需要，扣5分。 |
|  | 7.标识标牌 | ①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌。 | 工程管理区域内设置必要的工程 标识、责任人牌、安全警示、特 征水位线、巡查路线等标识标牌; 内容准确清晰，设置合理。 | 15 | ①未设置特征水位线、巡查路线标识，扣2分。 ②工程简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊，扣3 分 。 ③责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣5分。 ④安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣5分。 |
| 二安全管理(280分) | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记。 | 按规定完成注册登记，信息完整 准确，变更登记及时。 | 30 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问 题等，扣20分。 ③注册登记信息与工程实际存在差异，变更登记不及 时，扣10分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(280分) | 9.责任制 | ①大坝安全责任人和防汛责任人 落实，完成公示公告。 ②责任人履职到位。 | 以行政首长负责制为核心的大坝 安全责任人和防汛责任人落实， 职责明确，履职到位。 | 20 | ①责任人不落实，扣10分。 ②责任人履职存在不足，扣5分。 ③未定期组织或参加培训，扣5分。 |
|  | 10.工程划界 | ①工程管理范围完成划定，完成 公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求明 确 。 | 按照规定划定工程管理与保护范 围，管理范围设有界桩(实地桩 或电子桩)和公告牌，保护范围 和保护要求明确;管理范围内土 地使用权属明确。 | 35 | ①未完成工程管理范围划定，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全， 扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣 1 5 分 。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分，最 高扣10分。 |
|  | 11.保护管理 | ①开展水事巡查，处置发现问题， 做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建设行 为，工程保护范围内无危害工程 运行安全的活动。 | 依法开展工程管理范围和保护范 围巡查，发现水事违法行为予以 制止，并做好调查取证、及时上 报、配合查处工作，工程管理范 围内无违规建设行为，库区水面 垃圾及时清理，无垃圾围坝现象， 工程保护范围内无危害工程安全 活 动 。 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规 范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、 配合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安 全活动，扣7分;工程保护范围内存在危害工程安全 活动，扣3分。 ④垃圾围坝清理不及时，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(280分) | 12.安全鉴定 | ①按照规定开展大坝安全鉴定。 ②安全鉴定发现问题落实处理措 施 。 | 按照规定开展安全鉴定;鉴定成 果用于指导水库安全运行管理和 除险加固、更新改造。 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水库安全运行、更新改造和除 险加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留 问题未整改，扣15分。 |
|  | 13.防汛组织 | ①防汛抢险队伍落实，职责明确。 ②制定防汛抢险应急预案，开展 演练或推演。 | 防汛抢险任务明确、队伍落实、 措施具体、责任到人，开展防汛 检查，制定有防汛抢险应急预案 并开展演练，防汛抢险人员参加 培训，严格落实防汛制度。 | 20 | ①无防汛抢险应急预案或预案未审批、报备，扣10 分 。 ②预案针对性、可操作性不强，防汛抢险任务不明确、 队伍不落实、措施不具体，未开展演练，扣5分。 ③防汛组织机构不健全，未开展防汛检查，扣5分。 |
|  | 14.防汛物料 | ①有明确的防汛物料储备制度， 落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求，管理 有 序 。 | 防汛物料储备制度健全，落实专 人管理;物料储备满足要求，仓 储规范，齐备完好，存放有序， 建档立卡;防汛通讯设备、抢险 器具完好。 | 25 | ①防汛物料储备制度不健全，调用规则不明确，未落 实专人管理，扣10分。 ②防汛物料储备不满足要求，存放不当，台账混乱， 扣10分。 ③通讯设备、抢险器具保障率低，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(280分) | 15.应急预案 | ①制定有水库大坝安全管理应急 预案，完成审批或报备。 ②开展演习演练。 | 按照规定编制水库大坝安全管理 应急预案，完成审批或报备;应 急预案内容完整，针对性、实用 性和可操作性强，突发事件报告 和工程抢护机制明确，开展演习 演练和宣传培训。 | 25 | ①无水库大坝安全管理应急预案，此项不得分。 ②水库大坝安全管理应急预案未完成审批或报备，扣 1 0 分 。 ③预案内容不完整，措施不具体，针对性和可操作性 不强，扣5分。 ④突发事件报告和工程抢护机制不明确，扣5分。 ⑤未开展演习演练和宣传培训，扣5分。 |
|  | 16.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治理， 建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并开展 演 练 。 ④1年内无较大及以上生产安全 事 故 。 | 安全生产责任制落实;定期开展 安全隐患排查治理，排查治理记 录规范;开展安全生产宣传和培 训，安全设施及器具配备齐全并 定期检验，安全警示标识、危险 源辨识牌等设置规范;编制安全 生产应急预案并完成报备，开展 演练;1年内无较大及以上生产安 全事故。 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底， 台账记录不规范，扣10分; ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使 用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5 分 。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分。 |
| 三运行管护 (210分) | 17.雨水情测报 | ①开展雨水情测报。 ②运用雨水情测报成果指导调度 运 用 。 | 开展雨水情测报和洪水预测预 报，实现自动测报，测预报合格 率符合规范要求，运用测报成果 指导调度运用。 | 25 | ①雨水情测报规范性、实时性不足，或未实现自动测 报，扣10分。 ②未开展洪水预报，扣5分;预报精度低，记录不完 整，合格率不符合规范要求，扣5分。 ③未运用测报成果指导调度运用，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三运行管护(210分) | 18.工程巡查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及时 处 理 。 | 按照规定开展日常巡查、年度巡 查和特别巡查，巡查路线、频次 和内容符合要求，巡查记录规范， 发现问题处理及时到位。 | 40 | ①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定， 扣15分。 ③巡查记录不完整、不准确，扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣15分。 |
|  | 19.安全监测 | ①开展安全监测。 ②做好监测记录，开展整编分 析 。 | 按照规定开展安全监测，监测项 目、频次符合要求，记录完整， 数据可靠，资料整编分析及时， 开展监测设备校验和比测。 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，扣10分。 ④资料整编分析不及时，扣5分。 ⑤监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测 设备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测， 扣10分。 |
|  | 20.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②做好维修养护记录。 | 按照规定开展工程设施维修养 护，制定养护计划，实施过程规 范，维修养护到位，工作记录完 整：大修项目有设计和审批，按 计划完成;项目实施和验收规范， 资料齐全。 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划 完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范， 扣 5 分 。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三运行管护(210分) | 21.调度运用 | ①制定水库调度规程和方案(计 划),调度运行计划落实。 ②调度操作流程规范，调度记录 完 整 。 | 按照规定编制水库调度规程和调 度运用方案(计划),并经主管 部门审批;调度运行计划落实， 调度规则和要求清晰，防洪调度 任务和方式明确，严格执行调度 指令;汛限水位控制严格，闸门 操作规范，调度记录完整。 | 40 | ①无水库调度规程或调度运用方案(计划),此项不 得 分 。 ②调度规程或调度方案未报上级主管部门审批，扣 10分;调度原则、调度权限不清晰，修订不及时， 调度指标和调度方式变动未履行程序，扣5分。 ③未严格执行调度规程、方案、计划和上级指令，扣 1 0 分 。 ④调度记录不完整、不规范，扣5分。 ⑤汛期违规超汛限水位蓄水，扣10分。 |
|  | 22.工程效益 | ①发挥工程设计效益。 ②社会服务、生态环境作用明显。 | 工程防洪、供水、灌溉等功能充 分发挥，促进经济社会发展，发 挥生态保护、改善环境、观光休 闲等作用。 | 25 | ①设计效益发挥不充分，扣15分。 ②社会服务、生态环境作用不明显，扣10分。 |
| 四管理保障(180分) | 23.管理体制 | ①管理主体明确，责任落实到人。 ②岗位设置和人员满足运行管理 需 要 。 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任 落实;管养机制健全，岗位设置 合理，人员满足工程管理需要; 管理单位有职工培训计划并按计 划落实。 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10 分 。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 四管理保障(180分) | 24.标准化工作 手册 | ①编制标准化管理工作手册，满 足运行管理需要。 | 按照有关标准及文件要求，编制 标准化管理工作手册，细化到管 理事项、管理程序和管理岗位， 针对性和执行性强。 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及 文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，重要管理事项、流程等内 容不全，针对性和可操作性不强，扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分。 |
|  | 25.规章制度 | ①管理制度满足需要，明示关键 制度和规程。 | 建立健全并不断完善各项管理制 度，内容完整，要求明确，按规 定明示关键制度和规程。 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果 差，扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分。 |
|  | 26.经费保障 | ①工程运行管理和维修养护经费 满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现。 | 运行管理经费和工程维修养护经 费及时足额保障，满足工程管护 需要，来源渠道稳定，财务管理 规范;人员工资按时足额兑现， 福利待遇不低于当地平均水平， 按规定落实职工养老、医疗等社 会保险。 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣 2 0 分 。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水 平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 四管理保障(180分) | 27.精神文明 | ①基层党建工作扎实，领导班子 团 结 。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬业。 | 重视党建工作，注重精神文明和 水文化建设，管理单位内部秩序 良好，领导班子团结，职工爱岗 敬业，文体活动丰富。 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内， 此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不 合格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣 1 0 分 。 |
|  | 28.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档案管 理人员落实，档案设施完好。 ②档案资料规范齐全，存放管理 有 序 。 | 档案管理制度健全，配备档案管 理人员;档案设施完好，各类档 案分类清楚，存放有序，管理规 范;档案管理信息化程度高。 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣 1 0 分 。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案信息化程度低，扣5分。 |
| 五信息化建设(100分 | 29.信息化平台 建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理。 | 建立工程管理信息化平台，实现 工程在线监管和自动化控制;工 程信息及时动态更新，与相关平 台实现信息融合共享、上下贯通。 | 40 | ①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②全国水库运行管理信息系统填报不及时，相关数据 更新不及时，扣7分。 ③未建立工程管理信息化平台，扣10分。 ④未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ⑤工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10 分 。 ⑥工程信息未与相关平台信息融合共享，扣3分。 |
|  | 30. 自动化监测 预警 | ①监测监控基本信息录入平台。 ②监测监控出现异常时及时采取 措 施 。 | 雨水情、安全监测、视频监控等 关键信息接入信息化平台，实现 动态管理;监测监控数据异常时， 能够自动识别险情，及时预报预 警 。 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信 息化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 五信息化建设 (100分) | 31.网络安全管 理 | ①制定并落实网络平台管理制 度 。 | 网络平台安全管理制度体系健 全;网络安全防护措施完善。 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分。 |

说明：1.本标准中“标准化基本要求”为各市制定标准化评价细则的基本要求，“省水利厅评价标准”为申报省级标准化评价的标准。

2.省级标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到850 分(含)以上，且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个 类别评价得分均不低于该类别总分80%的为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得分 /(项目所在类别标准分-合理缺项标准分)]×合理缺项标准分”。                                                                  3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

附件3

大中型水闸工程标准化管理评价标准

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(250分) | 1.工程面貌 与环境 | ①工程整体完好。 ②工程管理范围整洁有序。 ③工程管理范围绿化、水土保 持 良 好 。 | 工程整体完好、外观整洁，工程管 理范围整洁有序;工程管理范围绿 化程度较高，水土保持良好，水质 和水生态环境良好。 | 25 | ①工程形象面貌较差，扣10分。 ②工程管理范围杂乱，存在垃圾杂物堆放问题，扣5分。 ③工程管理范围宜绿化区域绿化率60%~80%扣2分，低 于60%扣5分。 ④管理范围存在水土流失现象，水生态环境差，扣5分。 |
|  | 2.闸室 | ①闸室结构(闸墩、底板、边 墙等)及两岸连接建筑物安 全，无明显倾斜、开裂、不均 匀沉降等重大缺陷。 ②消能防冲及防渗排水设施 运行正常。 | 闸室结构(闸墩、底板、边墙等) 及两岸连接建筑物安全，无倾斜、 开裂、不均匀沉降等安全缺陷;消 能防冲及防渗排水设施完整、运行 正常;闸室结构表面无破损、露筋、 剥蚀、开裂;闸室无漂浮物，上下 游连接段无明显淤积。 | 50 | ①闸室结构(闸墩、底板、边墙等)及两岸连接建筑物 不安全，存在明显倾斜、开裂、不均匀沉降等重大缺陷， 此项不得分。 ②消能防冲及防渗排水设施破损，影响正常运行，扣10 分 。 ③混凝土结构破损、露筋、剥蚀等，每处扣2分，最高 扣10分;闸室结构存在贯穿裂缝，每处扣5分，最高 扣20分。 ④闸室有成堆漂浮物，扣5分;闸室上下游连接段淤积 明显，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(250分) | 3.闸门 | ①闸门能正常启闭。 ②闸门无裂纹，无明显变形、 卡阻，止水正常。 | 闸门启闭顺畅，止水正常，表面整 洁，无裂纹，无明显变形、卡阻、 锈蚀，埋件、承载构件、行走支承 零部件无缺陷，止水装置密封可靠; 吊耳无裂纹或锈损;按规定开展安 全检测及设备等级评定;冰冻期间 对闸门采取防冰冻措施。 | 45 | ①闸门无法正常启闭，此项不得分。 ②闸门表面不整洁，扣5分;止水效果差，漏水严重， 扣10分。 ③门体存在变形、锈蚀、卡阻等缺陷，扣10分。 ④行走支承有缺陷，扣3分;埋件、承载构件变形，扣 5分;吊耳存在裂纹或锈损，扣2分。 ⑤未按规定开展闸门安全检测和设备等级评定，扣10 分 。 |
|  | 4.启闭机及 机电设备 | ①启闭设施完好，运行正常。 ②机电设备运行正常，指示准 确 。 | 启闭设备整洁，启闭机运行顺畅， 无锈蚀、漏油、损坏等，钢丝绳、 螺杆或液压部件等无异常，保护和 限位装置有效;机电设备完好、运 行正常，按规定对电气设备、指示 仪表、避雷设施、接地等进行定期 检验，无安全隐患;线路整齐、牢 固、标注清晰;按规定开展安全检 测及设备等级评定;备用电源可靠。 | 45 | ①启闭设施或机电设备无法正常运行，此项不得分。 ②启闭机有明显锈蚀扣5分;漏油严重扣5分;无保护 或限位装置，保护或限位装置安装不到位，扣5分;钢 丝绳有断丝、缠绕厚度等不满足规范要求，螺杆有弯曲 或液压部件存在严重缺陷，扣5分;启闭机房开裂、漏 水、环境卫生差等，扣5分。 ③电气设备、指示仪表、避雷设施、接地等未定期检验， 扣5分;线路凌乱、松动、标注不清晰，扣5分。 ④未按规定开展设施设备安全检测及设备等级评定，扣 5 分 。 ⑤备用电源未按有关规定维护，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(250分) | 5.上下游河 道和堤防 | ①河道无影响运行安全的严 重冲刷或淤积。 ②两岸堤防规整。 | 上下游河道无明显淤积或冲刷;两 岸堤防完整、完好。 | 40 | ①管理范围内上下游河道冲刷或淤积严重，影响运行安 全，扣20分;冲刷或淤积明显，尚不影响安全，扣10 分 。 ②两岸堤防存在渗漏、塌陷、开裂等现象，每个缺陷扣 5分，最高扣20分。 |
|  | 6.管理设施 | ①雨水情测报、安全监测设施 满足运行管理要求。 ②防汛道路、通信条件、电力 供应满足防汛抢险要求。 | 雨水情测报、安全监测、视频监视、 警报设施，防汛道路、通信条件、 电力供应、管理用房满足运行管理 和防汛抢险要求。 | 30 | ①雨水情测报、安全监测设施设置不足，扣10分。 ②视频监视、警报设施设置不足，稳定性、可靠性存在 缺陷，扣5分。 ③防汛道路路况差、通信条件不可靠、电力供应不稳定， 扣10分。 ④管理用房存在不足，扣5分。 |
|  | 7.标识标牌 | ①设置有责任人公示牌。 ②设置有安全警示标牌。 | 工程管理区域内设置必要的工程简 介牌、责任人公示牌、安全警示、 特征水位线、巡查路线等标识标牌， 内容准确清晰，设置合理。 | 15 | ①工程简介、保护要求、宣传标识错乱、模糊，扣3分 ②未设置特征水位线、巡查路线等标识，扣2分。 ③责任人公示牌内容不实、损坏模糊，扣5分。 ④安全警示标牌布局不合理、埋设不牢固，扣5分。 |
| 二安全管理(230分) | 8.注册登记 | ①按规定完成注册登记。 | 按照规定完成注册登记;登记信息 完整准确，更新及时。 | 30 | ①未按规定注册登记，此项不得分。 ②注册登记信息不完整、不准确，存在虚假或错误问题 等，扣20分。 ③注册登记信息变更不及时，信息与工程实际存在差 异，扣10分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(230分) | 9.工程划界 | ①工程管理范围完成划定，完 成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求 明 确 。 | 按照规定划定工程管理与保护范 围，管理范围设有界桩(实地桩或 电子桩)和公告牌，保护范围和保 护要求明确;管理范围内土地使用 权属明确。 | 35 | ①未完成工程管理范围划定，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全，扣 1 0 分 。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣15 分 。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分，最高 扣10分。 |
|  | 10.保护管 理 | ①开展水事巡查工作，处置发 现问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建 设行为，工程保护范围内无危 害工程运行安全的活动。 | 依法开展工程管理范围和保护范围 巡查，发现水事违法行为予以制止， 并做好调查取证、及时上报、配合 查处工作，工程管理范围内无违规 建设行为，工程保护范围内无危害 工程安全活动。 | 25 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范， 扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，调查取证、报告投诉、配 合查处不力，扣5分。 ③工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全 活动，扣10分;工程保护范围内存在危害工程安全活 动，扣5分。 |
|  | 11.安全鉴 定 | ①按规定开展安全鉴定。 ②鉴定发现问题落实处理措 施 。 | 按照规定开展安全鉴定;鉴定成果 用于指导水闸的安全运行管理和除 险加固、更新改造。 | 50 | ①未在规定期限内开展安全鉴定，此项不得分。 ②鉴定承担单位不符合规定，扣20分。 ③鉴定成果未用于指导水闸安全运行、更新改造和除险 加固等，扣15分。 ④末次安全鉴定中存在的问题，整改不到位，有遗留问 题未整改，扣15分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(230分) | 12.防汛管 理 | ①有防汛抢险应急预案并演 练 。 ②有必要防汛物资。 ③预警、预报信息畅通。 | 防汛组织体系健全;防汛责任制和 防汛抢险应急预案落实并演练;按 规定开展汛前检查;配备必要的抢 险工具、器材设备，明确大宗防汛 物资存放方式和调运线路，物资管 理资料完备;预警、预报信息畅通。 | 40 | ①防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣10分。 ②无防汛抢险应急预案或防汛抢险应急预案编制质量 差，可操作性不强，未开展演练，扣10分;防汛抢险 队伍组织、人员、任务、培训未落实，扣5分。 ③未开展汛前检查，扣5分。 ④抢险工具、器材配备不完备、大宗防汛物资存放方式 或调运线路不明确，扣3分;物资管理资料不完备，扣 2 分 。 ⑤预警、报汛、调度体系不完善，扣5分。 |
|  | 13.安全生 产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治 理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并 开展演练。 ④1年内无较大及以上生产安 全事故。 | 安全生产责任制落实;定期开展安 全隐患排查治理，排查治理记录规 范;开展安全生产宣传和培训，安 全设施及器具配备齐全并定期检 验，安全警示标识、危险源辨识牌 等设置规范;编制安全生产应急预 案并完成报备，开展演练;1年内无 较大及以上生产安全事故。 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台 账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使 用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5分。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分。 |
| 三运行管护 (240分) | 14.管理细 则 | ①制订有关技术管理实施细 则 。 | 结合工程具体情况，及时制订完善 水闸技术管理实施细则(如工程巡 视检查和安全监测制度、工程调度 运用制度、闸门启闭机操作规程、 工程维修养护制度等),内容清晰， 要求明确。 | 30 | ①未制定管理实施细则，此项不得分。 ②细则内容不完善，扣10分。 ③未及时修订技术管理实施细则，扣10分。 ④细则针对性、可操作性不强，扣10分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三运行管护(240 | 15.工程巡 查 | ①开展工程巡查。 ②做好巡查记录，发现问题及 时 处 理 。 | 按照《水闸技术管理规程》开展日 常检查、定期检查和专项检查，巡 查路线、频次和内容符合要求，记 录规范，发现问题处理及时到位。 | 40 | ①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，扣 1 5 分 。 ③巡查记录不规范、不准确，扣10分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣15分。 |
|  | 16.安全监 测 | ①开展安全监测。 ②做好监测数据记录、整编、 分析工作。 | 按照《水闸安全监测技术规范》要 求开展安全监测，监测项目、频次 符合要求;数据可靠，记录完整， 资料整编分析有效;定期开展监测 设备校验和比测。 | 40 | ①未开展安全监测，此项不得分。 ②监测项目、频次、记录等不规范，扣15分。 ③缺测严重，数据可靠性差，整编分析不及时，扣15 分 。 ④监测设施考证资料缺失或不可靠，未定期开展监测设 备校准，未定期对自动化监测项目进行人工比测，扣10 分 。 |
|  | 17.维修养 护 | ①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录。 | 按照有关规定开展维修养护，制定 维修养护计划，实施过程规范，维 修养护到位，工作记录完整：加强 项目实施过程管理和验收，项目资 料齐全。 | 40 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划完 成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范，扣 5 分 。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣5分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三运行管护(240 | 18.控制运 用 | ①有按规定批复或备案的水 闸控制运用计划或调度方案。 ②调度运行计划和指令执行 到 位 。 ③有调度运用记录。 | 有水闸控制运用计划或调度方案并 按规定申请批复或备案;按控制运 用计划或上级主管部门的指令组织 实施，并做好记录。 | 50 | ①无水闸控制运用计划或调度方案，此项不得分。 ②控制运用计划或调度方案未按规定报批或备案，扣15 分;控制运用计划或调度方案编制质量差，调度原则、 调度权限不清晰，扣5分;修订不及时，调度指标和调 度方式变动未履行程序，扣10分。 ③未按计划或指令实施水闸控制运用，扣15分;调度 过程记录不完整、不规范等，扣5分。 |
|  | 19.操作运 行 | ①有闸门及启闭设备操作规 程，并明示。 ②操作流程规范，有操作记 录 。 | 按照规定编制闸门及启闭设备操作 规程，并明示;根据工程实际，编 制详细的操作手册，内容应包括闸 门启闭机、机电设备等操作流程等; 严格按规程和调度指令操作运行， 操作人员固定，定期培训;无人为 事故;操作记录规范。 | 40 | ①无闸门及启闭设备操作规程，此项不得分。 ②操作规程未明示，扣5分;未按规程进行操作，扣15 分;操作人员不固定，不能定期培训，扣5分。 ③有记录不规范，无负责人签字或别人代签，扣5分; 操作完成后，未按要求及时反馈操作结果，每发现一次 扣1分，最高扣5分。 ④未编制详细操作手册，扣5分。 |
| 四管理保障 (180分) | 20.管理体 制 | ①管理主体明确，责任落实到 人 。 ②岗位设置和人员满足运行 管理需要。 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落 实;管养机制健全，岗位设置合理， 人员满足工程管理需要;管理单位 有职工培训计划并按计划落实。 | 35 | ①管理体制不顺畅，扣10分。 ②管理机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③运行管护机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三管理保障(240 | 21.标准化 工作手册 | ①编制标准化管理工作手册， 满足运行管理需要。 | 按照有关标准及文件要求，编制标 准化管理工作手册，细化到管理事 项、管理程序和管理岗位，针对性 和执行性强。 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及文 件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强，扣 5 分 。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分。 |
|  | 22.规章制 度 | ①管理制度满足需要，明示关 键制度和规程。 | 建立健全并不断完善各项管理制 度，内容完整，要求明确，按规定 明示关键制度和规程。 | 30 | ①管理制度不健全，扣10分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差， 扣10分。 ③闸门操作等关键制度和规程未明示，扣10分。 |
|  | 23.经费保 障 | ①工程运行管理经费和维修 养护经费满足工程管护需要。 ②人员工资足额兑现。 | 管理单位运行管理经费和工程维修 养护经费及时足额保障，满足工程 管护需要，来源渠道畅通稳定，财 务管理规范;人员工资按时足额兑 现，福利待遇不低于当地平均水平， 按规定落实职工养老、医疗等社会 保 险 。 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣20 分 。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水 平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。 |
|  | 24.精神文 明 | ①基层党建工作扎实，领导班 子团结。 ②单位秩序良好，职工爱岗敬 业 。 | 重视党建工作，注重精神文明和水 文化建设，管理单位内部秩序良好， 领导班子团结，职工爱岗敬业，文 体活动丰富。 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内，此 项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合 格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣10 分 。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 四管理保障 (180分) | 25.档案管 理 | ①档案有集中存放场所，档案 管理人员落实，档案设施完 好 。 ②档案资料规范齐全，存放管 理 有 序 。 | 档案管理制度健全，配备档案管理 人员;档案设施完好，各类档案分 类清楚，存放有序，管理规范;档 案管理信息化程度高。 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣10 分 。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案信息化程度低，扣5分。 |
| 五信息化建设(100分) | 26.信息化 平台建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理。 | 建立工程管理信息化平台，实现工 程在线监管和自动化控制;工程信 息及时动态更新，与相关平台实现 信息融合共享、上下贯通。 | 40 | ①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②堤防水闸基础信息数据库中数据填报、更新不及时 等，扣7分。 ③未建立工程管理信息化平台，扣10分。 ④未实现在线监管或自动化控制，扣10分。 ⑤工程信息不全面、不准确，或未及时更新，扣10分。 ⑥工程信息未与相关平台信息融合共享，扣3分。 |
|  | 27. 自动化 监测预警 | ①监测监控基本信息录入平 台 。 ②监测监控出现异常时及时 采取措施。 | 雨水情、安全监测、视频监控等关 键信息接入信息化平台，实现动态 管理;监测监控数据异常时，能够 自动识别险情，及时预报预警。 | 30 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信息 化平台，扣10分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣10分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣10分。 |
|  | 28.网络安 全管理 | ①制定并落实网络平台管理 制 度 。 | 网络平台安全管理制度体系健全; 网络安全防护措施完善。 | 30 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣10分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣20分。 |

说明：1.本标准中“标准化基本要求”为各市制定标准化评价细则的基本要求，“省水利厅评价标准”为申报省级标准化评价的标准

2.省级标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到850分(含)以上，且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四个 类别评价得分均不低于该类别总分的80%为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得 分/(项目所在类别标准分-合理缺项标准分)]×合理缺项标准分”。

3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。

附件4

堤防工程标准化管理评价标准

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(240分) | 1.堤身 | ①堤顶、堤肩完整平顺，无 杂草、垃圾。 ②堤坡无明显凹陷、起伏 等 。 | 堤身断面、护堤地宽度保持设计或竣工 验收的尺度;堤肩线直、弧圆，堤坡平 顺;堤身无裂缝、冲沟、无洞穴、无乱 垦乱挖乱占、放牧、杂物垃圾堆放等; 护堤地边界明确。 | 40 | ①堤身断面(高程、顶宽、堤坡)、护堤地(面积)未 保持设计或竣工验收尺度，每项(处)扣5分，最高 扣20分。 ②堤顶、堤肩线不顺畅，扣5分。 ③堤坡不平顺，有明显凹陷、起伏等，扣5分。 ④发现堤身裂缝、冲沟、洞穴、乱垦乱挖乱占、放牧、 维放杂物垃圾等情况，每处扣5分，最高扣10分。 |
|  | 2.堤防道路 | ①堤防道路完整、平坦。 ②满足防汛抢险通车要求。 | 堤防道路畅通，满足防汛抢险通车要求; 堤顶(后戗、防汛路)路面完整、平坦， 无坑、无明显凹陷和波状起伏，雨后无 积水;上堤辅道与堤坡交线顺直、规整， 未侵蚀堤身。 | 30 | ①堤防道路路面不平，明显凹陷，雨后有积水，扣10 分 。 ②堤顶路面或上堤辅道路面有裂缝、坑洼等情况，扣 1 0 分 。 ③上堤辅道与堤坡交线不规整，每处扣5分，最高扣 1 0 分 。 |
|  | 3.堤岸防护工程 | ①堤岸防护工程封顶严密。 ②表面无明显缺陷、洼坑及 局部砌石松动变形或脱落 等 现 象 。 | 堤岸防护工程(护坡、护岸、丁坝、护 脚等)无缺损、无坍塌、无松动;堤面 平整;护坡平顺;工程整洁美观。 | 40 | ①工程有缺损、坍塌、漏筋、松动，每处扣5分，最 高扣15分。 ②堤面不平整，扣10分;护坡不平顺，扣10分。 ③工程上杂草从生，脏、乱、差，扣5分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(240分) | 4.穿堤建筑物 | ①穿堤建筑物堤段无明显沉 降、裂缝、空隙等重大缺陷 和隐患。 | 穿堤建筑物堤段无重大隐患;穿堤建筑 物(桥梁、涵闸、各类管线等)符合安 全运行要求;金属结构及启闭设备养护 良好、运转灵活;混凝土无老化、破损 现象;堤身与建筑物联结可靠，接合部 无隐患、无不均匀沉降裂缝、空隙、渗 漏现象;非直管穿堤建筑物情况清楚、 责任明确、安全监管到位。 | 40 | ①穿堤建筑物不符合安全运行要求，扣10分。 ②启闭机运转不灵活、金属构件严重锈蚀，扣5分。 ③混凝土老化、破损、裂缝，每处扣5分，最高扣10 分 。 ④发现明显沉降、渗漏等现象，扣10分。 ⑤非直管穿堤建筑物情况不清楚、责任不明确、安全 监管不到位，扣5分。 |
|  | 5.生物防护工程 | ①堤(坝)坡草皮整齐无缺 失，无高杆杂草。 ②工程管理范围内，林木种 类、布局符合《堤防工程管 理设计规范》要求，宜绿化 区域绿化率达80%以上。 | 工程管理范围内树、草种植合理，宜植 防护林的地段形成生物防护体系;堤 (坝)坡草皮整齐，无高杆杂草;堤肩 草皮(有堤肩边埂的除外)每侧宽0.5m 以上;林木缺损率小于5%,无病虫害; 有计划对林木进行间伐更新。 | 30 | ①堤(坝)坡草皮不整齐、有高杆杂草、灌木杂树等， 扣5分。 ②宜植地段未形成生物防护体系，扣2分。 ③宜绿化区域绿化率达不到80%,扣3分。 ④堤肩草皮不满足要求，扣2分。 ⑤林木缺损率高于5%,每缺损5%扣5分，最高扣10 分 。 ⑥发现病虫害未及时处理或处理效果不好，扣5分。 ⑦林木间伐更新无计划，扣3分。 |
|  | 6.工程排水系统 | ①排水设施齐全，系统完善。 ②堤防工程排水畅通。 | 工程排水畅通;按规定各类工程排水沟、 减压井、排渗沟齐全、畅通，沟内杂草、 杂物清理及时，无堵塞、破损现象。 | 20 | ①工程排水系统不完善，最高扣15分。 ②排水沟、减压井、排渗沟堵塞、破损，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 工程状况(240分) | 7.办公设施和环 境 | ①有必要的办公场所。 | 管理用房及配套设施完善，管理有序： 管理单位庭院整洁，环境优美，绿化程 度高;按《堤防工程管理设计规范》配 备相应的管理设施设备。 | 20 | ①管理用房及文体等配套设施不完善或管理混乱，扣 5 分 。 ②管理单位(包括基层站、所、段等)办公、生产、 生活等环境较差，扣5分。 ③环境绿化不足或存在乱放垃圾杂物现象，扣5分。 ④未按规范配置相应的管理设施设备，扣5分。 |
|  | 8.标志标牌 | ①设置有工程简介牌。 ②设置有安全警示标牌。 | 标志标牌设置合理;按照《堤防工程管 理设计规范》要求设置各类工程管理标 志标牌，标志标牌规范统一、布局合理、 无破损、字迹清晰、埋设牢固、齐全醒 目 。 | 20 | ①标志标牌(里程桩、禁行杆、限速(重)牌、分界 牌、险工险段及工程标牌、工程简介牌等)不规范、 不统一，扣10分。 ②标志标牌布局不醒目，存在明显破损、字迹不清， 扣 5 分 。 ③标志标牌布局不合理、埋设不牢固，扣5分。 |
| 二安全管理(340分 | 9.信息登记 | ①按规定完成堤防信息登 记 。 | 开展堤防信息登记;登记信息完整准确， 更新及时。 | 30 | ①未开展信息登记，此项不得分。 ②登记信息不完整、不准确，扣10分。 ③登记信息更新不及时，扣10分。 ④险工险段信息未及时上报更新，扣10分。 |
|  | 10.工程标准 | ①堤防工程达到设计防洪标 准 。 | 堤防工程已完工或已达标加固，堤身断 面、堤顶(后戗、防汛道路)满足设计 要 求 。 | 20 | ①达不到设计防洪(或竣工验收)标准，按长度计， 每10%扣5分，最高扣20分。 |
|  | 11.隐患排查治 理及险工险段管 理 | ①险点隐患记录清楚，险工 险段判别准确。 ②险点隐患及时处理。 ③险工险段落实度汛措施和 应急处置方案。 | 按规定开展隐患排查和险工险段判别， 工程险点隐患和险工险段情况清楚;险 点隐患及时处理，险工险段落实度汛措 施和应急处置方案;根据需要及时开展 安全评价。 | 50 | ①工程险点隐患和险工险段情况不清楚，扣15分。 ②险点隐患未及时处理，险工险段未落实度汛措施和 应急处置预案，扣20分。 ③重点堤段或险工险段未按《堤防工程安全评价导则》 要求开展堤防安全评价，扣15分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(340分 | 12.工程划界 | ①工程管理范围完成划定， 完成公告并设有界桩。 ②工程保护范围和保护要求 明 确 。 | 按照规定划定工程管理与保护范围，管 理范围设有界桩(实地桩或电子桩)和 公告牌，保护范围和保护要求明确;管 理范围内土地使用权属明确。 | 35 | ①未完成工程管理范围划定，此项不得分。 ②工程管理范围界桩和公告牌设置不合理、不齐全， 扣10分。 ③工程保护范围划定率不足50%扣10分，未划定扣15 分 。 ④土地使用证领取率低于60%,每低10%扣2分，最高 扣10分。 |
|  | 13.涉河建设项 目和活动管理 | ①掌握河道管理范围内建设 项目和活动情况，开展巡查。 | 依法对涉河项目和活动开展巡查;河道 滩地、岸线开发利用符合流域综合规划 和有关规定;建立台账信息，掌握河道 管理范围内建设项目和活动情况，并进 行有效监管;建设项目审查、审批及竣 工验收资料齐全;发现违法违规建设项 目和活动，及时制止、上报、配合查处 工 作 。 | 25 | ①违法违规利用岸线和滩地，扣10分。 ②对河道内建设项目和活动情况不掌握，扣5分。 ③没有对建设项目进行有效监管，日常巡查工作不力， 扣5分。 ④建设项目资料不全，扣5分。 |
|  | 14.河道清障 | ①管理规范，无“四乱”问 题;河道清洁，无有害水生 物及漂浮物;岸滩整洁，无 垃圾; ②对河道内阻水建筑物构筑 物、阻水林木及高杆作物等 情况清楚，并已采取相关措 施 。 | 河道管理范围内有关活动管理规范，无 乱占、乱建、乱堆、乱采等现象;河道 清洁、岸滩整洁，无漂浮物、垃圾、固 体废物等;及时制定清障方案，并督促 完成清障任务。 | 20 | ①河道管理范围内存在非法围垦、圈圩养殖，非法侵 占水域滩地，非法采砂取土等问题，扣10分; ②河道管理范围内存在大量垃圾、水生物、漂浮物， 河岸堆放、贮存、倾倒、填埋固体废物等情况，扣5 分 ; ③无河道清障计划或方案，扣3分; ④河道管理范围内存在阻水建筑物，种植碍洪林木及 高杆作物等情况，扣2分;存在新增违章设障情况， 每处扣2分，扣完为止。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(340分) | 15.保护管理 | ①开展水事巡查，处置发现 问题，做好巡查记录。 ②工程管理范围内无违规建 设 行 为 。 ③工程管理与保护范围内无 危害工程运行安全的活动。 | 依法开展工程管理范围和保护范围巡 查，发现水事违法行为予以制止并做好 调查取证、及时上报、配合查处工作， 工程管理范围内无违规建设行为;工程 管理与保护范围内无危害工程运行安全 的 活 动 。 | 30 | ①未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规 范，扣5分。 ②发现问题未及时有效制止，扣5分;调查取证、报 告投诉、配合查处不力，扣5分。 ③未开展必要的水法规宣传培训，扣5分。 ④工程管理范围内有违规建设行为，扣5分。 ⑤工程管理与保护范围内有危害工程运行安全的活 动，扣5分。 |
|  | 16.防汛组织 | ①建立防汛责任制。 ②防汛抢险队伍落实，职责 明 确 。 | 防汛责任制落实，组织体系健全;防汛 抢险队伍落实，职责清晰，任务明确， 定期培训。 | 20 | ①防汛责任制不落实，组织体系不健全，扣10分。 ②防汛抢险队伍不落实，职责不清晰，任务不明确， 扣 5 分 。 ③防汛抢险队伍未开展培训，扣5分。 |
|  | 17.防汛准备 | ①按要求编制所辖范围的防 洪 预 案 。 ②适时开展防汛演练。 | 按规定做好汛前防汛检查;根据已批复 (或备案)的防洪预案，落实各项度汛 措施，开展防汛演练;基础资料齐全， 图表(包括防汛指挥图、调度运用计划 图表及险工险段等图表)准确规范;及 时检修维护通信线路、设备，保障通信 畅 通 。 | 20 | ①未开展汛前检查，扣5分。 ②防洪预案未批复(或未备案)、度汛措施未落实，未 开展防汛演练，扣5分。 ③基础资料不全、图表不规范，扣5分。 ④通信线路、设备检修不及时，通信系统运行不可靠， 扣5分。 |
|  | 18.防汛物料 | ①有明确的防汛物料储备制 度，落实管理人员。 ②防汛物料储备满足要求， 管理有序。 | 防汛物料储备制度健全，落实专人管理; 物料储备满足要求，仓储规范，齐备完 好，存放有序，建档立卡;抢险设备、 器具完好;有防汛物资储备分布图或防 汛物资抢险调运图，调运及时、方便。 | 20 | ①防汛物料储备制度不健全，调用规则不明确，未落 实专人管理，扣5分。 ②防汛物料储备不满足要求，码放不整齐，台账混乱， 扣 5 分 。 ③造成抢险设备、器具保障率低，扣5分。 ④无防汛物资储备分布图或防汛物资抢险调运图，扣 5 分 。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 二安全管理(340分 | 19.工程抢险 | ①及时发现险情，并且报告 准 确 。 ②制定防汛抢险应急预案。 | 制定防汛抢险应急预案;险情发现及时， 报告准确;抢险方(预)案落实;险情 抢护及时，措施得当。 | 20 | ①无防汛抢险应急预案，或预案操作性不强，抢险方 (预)案不落实，扣10分。 ②险情抢护不及时，措施不得当，扣10分。 |
|  | 20.安全生产 | ①落实安全生产责任制。 ②开展安全生产隐患排查治 理，建立台账记录。 ③编制安全生产应急预案并 开展演练。 ④1年内无较大及以上生产 安全事故。 | 安全生产责任制落实;定期开展安全隐 患排查治理，排查治理记录规范：开展 安全生产宣传和培训，安全设施及器具 配备齐全并定期检验，安全警示标识、 危险源辨识牌等设置规范;编制安全生 产应急预案并完成报备，开展演练;1 年内无较大及以上生产安全事故。 | 50 | ①1年内发生较大及以上生产安全事故，此项不得分。 ②安全生产责任落实不到位，制度不健全，扣10分。 ③安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底， 台账记录不规范，扣10分。 ④安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使 用，安全警示标识、危险源辨识牌设置不规范，扣5 分 。 ⑤安全生产应急预案未编制、未报备，扣5分。 ⑥未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣5分。 ⑦3年内发生一般及以上生产安全事故，扣15分。 |
| 三运行管护(190分 | 21.工程巡查 | ①开展工程巡查工作。 ②做好检查记录，发现问题 及时处理。 | 按照相关规程规定开展经常检查、定期 检查和特别检查工作，检查内容全面， 记录详细规范;发现处理及时到位。 | 50 | ①未开展工程巡查，此项不得分。 ②巡查不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定， 扣15分。 ③巡查记录不规范、不准确，扣15分。 ④巡查发现问题处理不及时到位，扣20分。 |

| 类别 | 项目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 三运行管护(190分) | 22.工程观测与 监测 | ①对重点河段开展水位等观 测 。 ②观测设施完好。 | 按要求对工程及河势水位进行观测;观 测资料及时整编分析成册;观测设施完 好率达90%以上;按规定有计划的进行 堤防隐患探查和河道防护工程根石探 测;对重要堤段、重点部位按规定开展 安全监测，沉降位移等监测项目、频次 符合要求，数据可靠，记录完整、规范， 资料整编分析及时，定期开展设备校验 和比测。 | 40 | ①未开展观测或监测，此项不得分。 ②观测频次不满足要求，扣5分。 ③观测资料未分析，或整编不规范，扣5分。 ④观测设施完好率低于90%,每低5%扣1分，最高 扣5分。 ⑤未对堤防进行隐患探测和根石探测，扣5分。 ⑥监测设施资料缺失或不可靠，扣5分。 ⑦监测项目、记录等不符合要求，缺测严重或可靠性 差，扣5分;整编分析质量差，扣5分。 ⑧未定期开展设备校准和比测，扣5分。 |
|  | 23.维修养护 | ①开展工程维修养护。 ②有维修养护记录。 | 按照有关规定开展维修养护，制定养护 计划，实施过程规范，维修养护到位， 工作记录完整;大修项目有设计和审批， 按计划完成;加强项目实施过程管理和 验收，项目资料齐全。 | 50 | ①未开展维修养护，此项不得分。 ②维修养护不及时、不到位，扣15分。 ③未制定维修养护计划，实施过程不规范，未按计划 完成，扣10分。 ④维修养护工作验收标准不明确，过程管理不规范， 扣10分。 ⑤大修项目无设计、无审批，验收不及时，扣10分。 ⑥维修养护记录缺失或混乱，扣5分。 |
|  | 24.害堤动物防 治 | ①对害堤动物基本情况清 楚 。 ②对害堤动物有防治措施。 | 在害堤动物活动区有防治措施，防治效 果好;无獾狐、白蚁等洞穴。 | 30 | ①害堤动物防治措施不落实，或防治效果不好，扣15 分 。 ②发现獾狐、白蚁等洞穴未及时处理，每处扣5分， 最高扣15分。 |
|  | 25.河道供排水 | ①河道供排水功能发挥正 常 。 | 制定河道(网、闸、站)供水计划，调 度合理;供、排水能力达到设计要求; 防洪、排涝实现联网调度。 | 20 | ①河道供水计划不落实、调度不合理，扣10分。 ②供、排水能力未达到设计要求，扣5分。 ③防洪、排涝调度不合理，未实现联网调度，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 四管理保障(180分) | 26.管理体制 | ①管理主体明确，责任落实 到 人 。 ②岗位设置和人员满足运行 管理需要。 | 管理体制顺畅，权责明晰，责任落实; 管养机制健全，岗位设置合理，人员满 足工程管理需要;单位有职工培训计划 并按计划落实。 | 35 | ①管理体制不顺，扣10分。 ②机构不健全，岗位设置与职责不清晰，扣10分。 ③管养机制不健全，未实现管养分离，扣10分。 ④未开展业务培训，人员专业技能不足，扣5分。 |
|  | 27.标准化工作 手册 | ①编制标准化管理工作手 册，满足运行管理需要。 | 按照有关标准及文件要求，编制标准化 管理工作手册，细化到管理事项、管理 程序和管理岗位，针对性和执行性强。 | 20 | ①未编制标准化管理工作手册，此项不得分。 ②标准化管理手册编制质量差，不能满足相关标准及 文件要求，扣10分。 ③标准化管理手册未细化，针对性和可操作性不强， 扣5分。 ④未按标准化管理手册执行，扣5分。 |
|  | 28.规章制度 | ①管理制度满足需要。 | 建立健全并不断完善各项管理制度，内 容完整，要求明确。 | 30 | ①管理制度不健全，扣20分。 ②管理制度针对性和操作性不强，落实或执行效果差， 扣10分。 |
|  | 29.经费保障 | ①工程运行管理经费和维修 养护经费满足工程管护需 要 。 ②人员工资足额兑现。 | 管理单位运行管理经费和工程维修养护 经费及时足额保障，满足工程管护需要， 来源渠道畅通稳定，财务管理规范;人 员工资按时足额兑现，福利待遇不低于 当地平均水平，按规定落实职工养老、 医疗等社会保险。 | 45 | ①运行管理、维修养护等费用不能及时足额到位，扣 2 0 分 。 ②运行管理、维修养护等经费使用不规范，扣10分。 ③人员工资不能按时发放，福利待遇低于当地平均水 平，扣10分。 ④未按规定落实职工养老、医疗等社会保险，扣5分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 四管理保障(180分) | 30.精神文明 | ①基层党建工作扎实。 ②领导班子团结，职工爱岗 敬 业 。 ③单位秩序良好。 | 重视党建工作，注重精神文明和水文化 建设，管理单位内部秩序良好，领导班 子团结，职工爱岗敬业，文体活动丰富。 | 20 | ①领导班子成员受到党纪政纪处分，且在影响期内， 此项不得分。 ②上级主管部门对单位领导班子的年度考核结果不合 格，扣10分。 ③单位秩序一般，精神文明和水文化建设不健全，扣 1 0 分 。 |
|  | 31.档案管理 | ①档案有集中存放场所，档 案管理人员落实，档案设施 完 好 。 ②档案资料规范齐全，存放 管理有序。 | 档案管理制度健全，配备档案管理人员; 档案设施完好，各类档案分类清楚，存 放有序，管理规范;档案管理信息化程 度 高 。 | 30 | ①档案管理制度不健全，管理不规范，设施不足，扣 1 0 分 。 ②档案管理人员不明确，扣5分。 ③档案内容不完整、资料缺失，扣10分。 ④工程档案信息化程度低，扣5分。 |
| 五信息化建设(50分 | 32.信息化平台 建设 | ①应用工程信息化平台。 ②实现工程信息动态管理。 | 建立工程管理信息化平台，实现工程在 线监管;堤防水闸基础信息数据库中工 程信息及时动态更新，与相关平台实现 信息融合共享、上下贯通。 | 20 | ①未应用工程信息化平台，此项不得分。 ②未建立工程管理信息化平台，扣5分。 ③未实现在线监管，扣5分。 ①提防水闸基础信息数据库中工程信息填报不全面、 不准确，或未及时更新，扣8分。 ⑤工程信息未与相关平台信息融合共享，扣2分。 |

| 类别 | 项 目 | 标准化基本要求 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 评价内容及要求 | 标准分 | 评价指标及赋分 |
| 五信息化建设(50分) | 33. 自动化监测 预警 | ①监测监控基本信息录入平 台 。 ②监测监控出现异常时及时 采取措施。 | 雨水情、安全监测、视频监控等关键信 息接入信息化平台，实现动态管理;监 测监控数据异常时，能够自动识别险情， 及时预报预警。 | 15 | ①雨水情、安全监测、视频监控等关键信息未接入信 息化平台，扣5分。 ②数据异常时，无法自动识别险情，扣5分。 ③出现险情时，无法及时预警预报，扣5分。 |
|  | 34.网络安全管 理 | ①制定并落实网络平台管理 制 度 。 | 网络平台安全管理制度体系健全;网络 安全防护措施完善。 | 15 | ①网络平台安全管理制度体系不健全，扣5分。 ②网络安全防护措施存在漏洞，扣10分。 |

说明：1.本标准中“标准化基本要求”为各市制定标准化评价细则的基本要求，“省水利厅评价标准”为申报省级标准化评价的标准

2.省级标准化评价，根据标准化评价内容及要求采用千分制考核，总分达到850 分(含)以上，且工程状况、安全管理、运行管护、管理保障四 个类别评价得分均不低于该类别总分的80%为合格。评价中若出现合理缺项，合理缺项评价得分计算方法为“合理缺项得分=[项目所在类别评价得 分/(项目所在类别标准分-合理缺项标准分)]×合理缺项标准分”。                                                                   3.表中扣分值为评分要点的最高扣分值，评分时可依据具体情况在该分值范围内酌情扣分。                                               4.原则上县域内同一法人单位管理的同一河流(湖泊)上的堤防工程视为同一个评价单元。

公开属性： 依申请公开

安徽省水利厅办公室

2022年 9 月 30 日印发

份数： 60 份